| MITEC ( | Украина-21027, г..Винница, ул.600-летия 25, www.kb99.com Тел: +38 (0432) 46-46-67, 50-92-20 |
| --- | --- |

# Управляющий контроллер.

DRAKON-3  (NET)

DRAKON-4  (NET)

Описание команд

MITEC(

2011

Список команд

Список команд инициируемых контроллером через интерфейс Ethernet.

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| *0х02 | Сообщение о предъявлении карты |
| *0х03 | Сообщение о нажатии кнопки |
| *0х0Е | Сообщение о внешнем событии |

Список команд инициируемых сервером.

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| 0х01 | Эхо – проверка присутствия устройства в сети |
| 0х04 | Режим работы кнопки |
| 0х05 | Записать N-е сообщение |
| 0х06 | Прочитать N-е сообщение |
| 0х07 | Записать имя устройства |
| 0х08 | Отобразить текстовое сообщение |
| 0х09 | Режим работы реле |
| 0х0А | Отобразить N-е сообщение |
| 0х0В | Прочитать имя устройства |
| 0х0С | Управление светодиодами |
| 0х0D | Прочитать количество внешних событий |
| 0х0F | Сброс контроллера |
| 0х10 | Включить/выключить реле |
| **0x11 | Записать данные на карту |
| **0x17 | Читать данные карты |
| 0x18 | Звуковой сигнал |

* Сообщения 0х02, 0х03, 0х0E инициируются контроллером самостоятельно через интерфейс Ethernet. В интерфейсе RS485, сообщения 0х02, 0х03, 0х0E отсылаются в ответ на команду 0х01 «Эхо».

** Команды  0x11 и 0x17 поддерживаются только для ELF RFID считывателей бесконтактных карт стандарта Mifare.

Формат посылки

| Заголовок =0хА4 1 байт | Номер канала 1 байт | Длина пакета 1 байт | Команда 1 байт | Данные* n байт | Контрольная сумма 1 байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Длина пакета включает поля начиная с Команды по Контрольную сумму включительно.

Контрольная сумма вычисляется как CRC8 всей посылки (кроме Контрольной суммы). Пример программы на языке С вычисления контрольной суммы приведен в Приложении 1.

Описание команд контроллера

5.1. Эхо – проверка присутствия устройства в сети

Сообщение инициируется сервером.

Запрос сервера:

| 0хА4 | Номер Канала | Длина посылки | 0х01 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ контроллера:

| 0хА4 | Номер Канала | Длина посылки | 0х01 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485.

Для интерфейса RS485 в ответ на команду «Эхо» могут приходить сообщения 0х02, 0х03, 0х0E.

5.2. Сообщение о предъявлении карты

Сообщение о предъявлении магнитной или бесконтактной карты инициируется контроллером.

Сообщение:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х02 | Длина данных | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Бит[1..0] - номер порта контроллера, к которому подключен считыватель магнитных или бесконтактных карт,  номера портов ‘0’ – UART0, ‘1’ – UART1, ‘2’ – SPI.

Длина данных, 1 байт – длина данных идентификатора карты.

Данные – идентификатор карты.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х02 | Признак авторизации | Время индикации | Сообщение | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Признак авторизации  карты:

0х00 – карта не авторизована

0х01 – карта авторизована, замыкается реле 1

0х02 – карта авторизована, замыкается реле 2

0х03 – карта авторизована, замыкается реле 1+2.

Время индикации, 1 байт – время Message Timeout  показа сообщения, сек.

Сообщение, 32 байта – текстовое сообщение для вывода на индикатор.

5.3. Сообщение о нажатии кнопки

Сообщение инициируется контроллером.

Сообщение:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х03 | Состояние кнопки | Длина данных | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Бит[1..0] - номер порта контроллера, к которому подключен считыватель магнитных или бесконтактных карт,  номера портов ‘0’ – UART0, ‘1’ – UART1, ‘2’ – SPI.

Состояние кнопки  1 байт:

бит[0] – состояние кнопки канала 1

бит[1] – состояние кнопки канала 2.

Значение  бита:

«0» – кнопка не нажата

«1» – кнопка нажата.

Длина данных – длина данных идентификатора карты.

Данные – идентификатор карты.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х03 | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные  1 байт, признак подтверждения канала:

0x00 – ошибка подтверждения

0x01 – признак подтверждения канала 1

0x02 – признак подтверждения канала 2

0x03 – признак подтверждения каналов 1+2.

По признаку подтверждения «успешно» включается реле соответствующих каналов на время и с периодичностью установленной командой  «Режим работы реле».

5.4. Режим работы кнопки

Команда инициируется сервером и  устанавливает режим работы кнопок и подсчета внешних событий контроллером.

Команда:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х04 | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные  1 байт:

бит[1..0] – не используется

бит[2] – фронт внешнего события канала 1

бит[3] – фронт внешнего события канала 2

бит[4] – разрешить работу кнопки канала 1

бит[5] – разрешить работу кнопки канала 2

бит[6] – разрешить счет внешних событий канала 1

бит[7] – разрешить счет внешних событий канала 2

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х04 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. Записать  N-е сообщение

Сохранение N-го сообщения и времени его индикации в энергонезависимой памяти контроллера.
Максимальное количество сообщений – 8.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х05 | Номер сообщения | Время индикации | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Номер сообщения – 1 байт = #0,…,#7.

Время индикации в секундах – 1 байт.

Данные – текстовое сообщение длиной 32 байта.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х05 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Набор текстовых сообщений, записанных в памяти устройства при изготовлении:

#0, #1 “ Please Wait”  Сообщения #0 и #1 поочередно выводятся на

экран, если связь с устройством успешно установлена.

#2  “ Message #3 ”  Пользовательское сообщение

#3  “ Message #4”   Пользовательское сообщение.

#4  ” Push Button”  Выводится на экран после нажатия кнопки

#5  “ No Answer”    Нет ответа от сервера

#6  “ Waiting Answer”	Выводится на экран после успешного чтения магнитной или бесконтактной карты, на время индикации сообщения чтение карты блокируется

#7  “ Server Unavailable”  Соединение с сервером не установлено

  - Прочитать N-е сообщение

Чтение N-го сообщения и времени его индикации из энергонезависимой памяти контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х06 | Номер сообщения | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Номер сообщения – 1 байт =  #0…#7 .

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х06 | Номер сообщения | Время индикации | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер сообщения – 1 байт =  #0…#7 .

Время индикации в секундах – 1 байт.

Данные – текстовое сообщение длиной 32 байта.

  - Записать имя устройства

Сохранение имени устройства в энергонезависимой памяти контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х07 | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные – имя устройства длиной 16 байт.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х07 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.8.  Отобразить текстовое сообщение

Вывод на индикатор контроллера текстового сообщения на время, указанное в команде.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х08 | Время индикации | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Время индикации в секундах – 1 байт.

Данные – текстовое сообщение длиной 32 байта.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х08 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. Режим работы реле

Команда сервера, устанавливающая режимы работы реле контроллера.

Команда:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х09 | Кол-во замыканий | Время удержания | Пауза между замыканиями | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Бит[1..0]: номер канала

‘0’ – обращение к каналам 1 + 2

‘1’ – обращение к каналу 1

‘2’ – обращение к каналу 2.

Количество замыканий, 1 байт = 0..255.

Время удержания, реле в замкнутом состоянии 2 байта (MSB first).

Пауза между замыканиями реле, 2 байта.

Диапазон доступных значений для удержания реле и паузы между замыканиями реле:

-- в секундах от 1 до 32767  (в шестнадцатиричном коде $0001…$7FFF,  старший бит всегда =0)

-- в  долях секунды от 0.01 до 327.67  (в десятичном коде 32769…65535, в шестнадцатиричном коде $8001…$FFFF, старший бит  всегда =1).

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х09 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.10.  Отобразить N-е сообщение

Вывод на индикатор контроллера N-го сообщения, записанного в энергонезависимой памяти.

Количество сообщений в энергонезависимой памяти – 8.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0А | Номер сообщения | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485.

Номер сообщения  – 1 байт = 0..7.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0A | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.11.  Прочитать имя устройства

Чтение имени из энергонезависимой памяти контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0В | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0В | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные – имя устройства длиной 16 байт, заводской номер.

Пример заводского номера: 5016.25.1469.

Здесь:

5016. - тип и конфигурация устройства;

25. - версия программного обеспечения;

1469 - порядковый номер устройства.

5.12. Управление светодиодами

Команда инициируется сервером и управляет работой светодиодов контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0С | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные –  1 байт:

Бит[1..0] – номер выхода управления светодиодом;

Бит[3,4] = ‘00’ погасить светодиод

= ‘01’ зажечь светодиод

= ‘10’ мигать светодиодом.

Ответ:

| 0хА4 | 0х00 | Длина посылки | 0х0С | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.13. Прочитать количество внешних событий

Команда инициируется сервером и читает текущее состояние входов контроллера и счетчиков внешних событий с дальнейшим их обнулением.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0D | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Бит[1..0] – номер канала обнуления счетчика внешних событий, 1 байт:

0х00 – счетчики внешних событий каналов 1 и 2 не обнуляются

0х01 – обнуляется счетчик внешних событий канала 1

0х02 – обнуляется счетчик внешних событий канала 2

0х03 – обнуляются счетчики внешних событий каналов 1 и 2

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0D | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные, 14 байт:

Байт[0,1] – состояние счетчика внешних событий, канал 1 и канал 2

Байт[2] – текущее состояние входов контроллера, где

Бит0 – состояние кнопки, канал 1

Бит1 – состояние кнопки, канал 2

Бит2 – состояние входа внешних событий, канал 1

Бит3 – состояние входа внешних событий, канал 2.

Значение бита равное нулю соответствует не нажатой кнопке (бит0, бит1) или обесточенной оптопаре (бит2, бит3).

Режим работы реле.

Байт[3,4] – число замыканий реле (0…255), канал 1 и канал 2

Байт[5,6]  – *время удержания реле в замкнутом состоянии, 2 байта (MSB first), канал 1.

Байт[7,8] – *время удержания реле в замкнутом состоянии, 2 байта (MSB first), канал 2:

Байт[9,10] – *пауза между замыканиями реле, 2 байта, канал 1.

Байт[11,12] – *пауза между замыканиями реле, 2 байта, канал 2.

* Время удержания реле и пауза между замыканиями реле задается в секундах в диапазоне 1…32767 (HEX $1…$7FFF) и долях секунды в диапазоне 0.01 до 327.67 сек. (32769…65535)( HEX $8001…$FFFF).

Режим работы кнопок.

Байт[13]:

бит[1..0] – не используется

бит[2] – фронт внешних событий канала 1

бит[3] – фронт внешних событий канала 2

бит[4] – разрешить работу кнопки канала 1

бит[5] – разрешить работу кнопки канала 2

бит[6] – разрешить счет внешних событий канала 1

бит[7] – разрешить счет внешних событий канала 2.

5.14. Сообщение о внешнем событии

Сообщение инициирует контроллер при изменении состояния счетчиков внешних событий в канале 1 или 2.

Сообщение:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0Е | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные – число внешних событий, 2 байта:

Байт0 - текущее состояние счетчика внешних событий канала1

Байт1 - текущее состояние счетчика внешних событий канала2.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0Е | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о внешних событиях теряется (счетчики событий обнуляются) после выключения питания контроллера.

5.15. Сброс контроллера

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х0F | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Ответа нет.

5.16. Управление реле

Команда инициируется сервером и принудительно включает/выключает реле контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х10 | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала 1 байт:

Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Бит[1..0] –

‘0’ – обращение к каналам 1 + 2

‘1’ – обращение к каналу 1

‘2’ – обращение к каналу 2.

Данные –  1 байт:

‘0’ - выключить реле

‘1’ - включить реле	с параметрами, заданными командой 0х09 (режим работы реле)

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х10 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.17. Записать данные на карту

Команда инициируется сервером и поддерживается только контроллерами (NET)RMR со считывателем ELF RFID для бесконтактных карт стандарта Mifare.

Команда позволяет записать данные (не более 48 байт) в заданный сектор карты стандарта Mifare.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х11 | Номер сектора | Длина данных | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Номер сектора 1 байт:

Бит[3..0] – номер сектора карты, доступные номера секторов 0…15.

Бит[7..4] – номер порта контроллера, к которому подключен считыватель ELF RFID,  доступные номера портов ‘0’ – UART0, ‘1’ – UART1, ‘2’ – SPI.

Длина данных – 1 байт.

Данные –данные, для записи на карту 48 байт.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х11 | Номер сектора | Код ошибки | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер сектора 1 байт: повторяет номер из запроса.

Код ошибки 1 байт:

0хFF – считыватель ELF RFID не обнаружен,

0х55 – ошибка записи данных,

0х00 – операция завершена успешно.

Если операция записи завершена успешно (код ошибки 0х00), вслед за ответом 0х11 контроллер отсылает сообщение 0х02 с новыми данными карты (см. «Сообщение о предъявлении карты»).

5.18. Читать данные карты

Команда инициируется сервером и поддерживается только контроллерами (NET)RMR со считывателем ELF RFID для бесконтактных карт стандарта Mifare.

Команда позволяет прочитать данные заданного сектора (блоки  № 0, 1, 2) бесконтактной карты стандарта Mifare.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х17 | Номер сектора | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Номер сектора 1 байт:

Бит[3..0] – номер сектора карты, доступные номера секторов 0…15.

Бит[7..4] – номер порта контроллера, к которому подключен считыватель ELF RFID,  доступные номера портов ‘0’ – UART0, ‘1’ – UART1, ‘2’ – SPI.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х17 | Номер сектора | Код ошибки | Длина данных | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер сектора 1 байт: повторяет номер из запроса.

Код ошибки 1 байт:

0хFF – считыватель ELF RFID не обнаружен,

0х55 – ошибка чтения данных,

0х00 – операция завершена успешно.

Длина данных – 1 байт.

Данные – не более 48 байт.

5.16. Звуковой сигнал

Команда инициируется сервером и принудительно включает/выключает звуковой сигнал контроллера.

Запрос:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х18 | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер канала, Бит[7..2] – адрес устройства при управлении через интерфейс RS485

Данные –  3 байта:

байт 1 – длительность звукового сигнала, в десятых долях секунды

байт 2 – пауза, в десятых долях секунды

байт 3 – число повторов.

Если значение длительности звукового сигнала равно «0», звуковой сигнал выключается.

Ответ:

| 0хА4 | Номер канала | Длина посылки | 0х18 | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1.

/******************************************

Name  : CRC-8

Poly  : 0x18

Init  : 0x00

Revert: false

*******************************************/

unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned char len)

{

unsigned char crc =0;

unsigned char fb, data;

unsigned char POL=0x18;

while (len--)

{

data =*pcBlock++;

fb =crc;

for (unsigned char i=0; i<8; i++)

{

fb =(crc ^ data)&0x01;

if(fb == 0x01)

crc=crc^POL;

crc=(crc>>1)&0x7F;

if (fb == 0x01)

crc=crc|0x80;

data=data>>1;

}

}

return crc;

}

------------------------------------------------------------

MITEC(

2011