| MITEC ( | Украина-21027, г..Винница, ул.600-летия 25, www.kb99.com Тел: +38 (0432) 46-46-67, 50-92-20 |
| --- | --- |

# Управляющий контроллер.

DRAKON-3  (NET)

DRAKON-4  (NET)

Описание СОМ конфигуратора

MITEC(

2011

Назначение.

Конфигуратор предназначен для низкоуровневой настройки всех переменных среды устройства (IP-адрес, маска подсети, порядковый номер устройства  и т.д.).

Подключение.

Чтобы попасть в меню конфигуратора необходимо:

- соединить плату контроллера стандартным прямым  модемным кабелем с СОМ портом компьютера.

- Снять перемычки программирования.

- Установить перемычку 
                  > контроллер DRAKON3: на плате DRAKON_Sub1, разъем X15 (контакты 1 и 3)

> контроллер DRAKON4: разъем X13 (контакты 2 и 3) или надеть джампер на контакты около этого разъема

- Запустить терминальную программу (например, HyperTerminal, стандартная программа Windows) с параметрами:

скорость - 9600,

четность – нет,

биты данных – 8,

стоповые биты – 1.

Управление потоком  - нет.

- выключить и включить питание контроллера.

Когда появится на экране приглашение «Для входа нажмите «S»»

в течение 1с нажать на «английской» клавиатуре клавишу ‘S’или ‘s’.

В окне терминальной программы появится меню конфигуратора устройства

Описание.

Если у Вас все получилось правильно, в окне терминальной программы Вы увидите меню конфигуратора с надписью версии TCP/IP стека и даты его последней сборки.

Рис 1. Меню конфигуратора Mitec ME-Server

Цифры, указанные в квадратных скобках это пункты меню, для их выбора достаточно нажать на соответствующую цифровую клавишу на клавиатуре.

[1] - Для корректировки яркости ЖКИ дисплея (0…255).

[2] - Для изменения порядкового номера устройства в сети.

[3] - Для загрузки файла конфигурации контроллера (определяет тип периферийных устройств, подключаемых к портам контроллера) (см. Файл конфигурации).

[4] - Для изменения IP адреса сервера.

(По умолчанию 192.168.0.37)

[5] - Для изменения адреса шлюза,

[6] - Для изменения сетевой маски

(По умолчанию 255.255.255.0)

[7] - ххххххххххх

[8] - Для загрузки/обновления WEB страниц устройства.

Конфигуратор поддерживает загрузку HTML страниц для встроенного WEB-сервера, после этого в меню “Передача” выбрать вкладку “Отправить файл”.

Рис 2. Загрузка образа WEB-сервера.

В поле “Имя файла” необходимо указать имя образа WEB-сервера, выбрать протокол отправки “X-modem”, и нажать на кнопку “Отправить”. После этого начнется процесс загрузки образа во внутреннюю память сервера. По окончанию загрузки в терминале будет снова отображено меню. Для того чтобы все изменения вступили в силу необходимо нажать ‘0’.

При этом все значения сохранятся в энергонезависимой памяти.

[9] - Для просмотра текущей конфигурации (настройка UART1 и UART2, IP адрес, маску сети, серийный номер платы, адрес шлюза).

[0] - Для того чтобы все изменения вступили в силу необходимо нажать ‘0’. При этом все значения сохранятся в энергонезависимой памяти устройства.

MITEC(

2011